## Slide 1: Evaluatietool haalbaarheid maatregelen in het kader van de impactbeoordeling afvalwater
Hoofdlijnen
Pieter-Jan De Buyck, R&D Engineer water VITO

## Slide 2: Vroegere methodiek
Economische draagkracht bedrijf centraal
  Omzet
  Toegevoegde waarde
  Investeringen
  Huidige zuiveringskosten (EUR/m³)
  Bijkomende zuiveringskosten (EUR/m³)
 Geen onderscheid qua ‘polluent’, ‘ernst impact’, ‘vermeden vuilvracht’
 Nieuwe tool, rekening houdende met soort verontreiniging, vermeden vuilvracht en impact op ontvangende waterlichaam
“BBT+ tool”

## Slide 3: Nieuwe methodiek
Uitgangspunten:
  Halen goede toestand in waterlichaam met maatregelen die aanvaardbaar/billijk zijn
  Stoffen met hogere impact op waterlichaam – aanvaardbaar dat deze meer kosten
  Combinatie kwaliteit (locatiespecifiek) en economische haalbaarheid (bedrijfsspecifiek)
  BBT reeds toegepast
  Per maatregel/combinatie van maatregelen tool in te vullen
  Bedrijf stelt zelf technisch haalbare maatregelen voor om doelstellingen te bereiken
  Hulpmiddel bij uniforme beoordeling haalbaarheid
  Tool komt na Wezerstappenplan en is hier onlosmakelijk mee verbonden

## Slide 4
Criterium 2: KE maatregel
Criterium 3: Economische draagkracht bedrijf
Nee
Verwijderingsrendement maatregel > 75% voor parameter
Ja
Techniek is KE
Techniek is niet KE
Techniek niet kosteneffectief voor verwijdering polluent
Kosten aanvaardbaar volgens draagkracht bedrijf
 maatregel is economisch haalbaar
Kosten onaanvaardbaar volgens draagkracht bedrijf
maatregel is economisch onhaalbaar
Differentiatie door stof x impact categorie
Differentiatie door MKN/waterbezwaarlijkheid
Bedrijfsspecifieke (economische) gegevens
Ja
Alsnog tool volledig doorlopen. In sommige gevallen kan een lager verwijderingspercentage toch acceptabel zijn.
EUR/kg
1/MKN
EUR/kg
1/MKN
Criterium 4: Vergelijking huidige maatregelen
Criterium 5: Cross-media effecten
Criterium 6: Overige investeringen
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Selectie en bepaling van technisch haalbare maatregelen
Criterium 1: Bereiken gewenste effluentconcentratie impactbeoordeling
Nieuw

## Slide 5
Criterium 1
Impactbeoordeling geeft gewenste effluentconcentratie  verlaag concentratie naar xx µg/L
  Massabalansberekening op basis van toetswaarde
  Kan =MKN zijn
 Technisch niet steeds mogelijk om ‘laatste µg/L’ te verwijderen (tegen aanvaardbare kosten)
Eerste toetsing: Wordt gewenste effluentconcentratie bereikt?
Tweede toetsing: Wordt > 75% van de vuilvracht verwijderd?
Nee
Verwijderingsrendement maatregel > 75% voor parameter
Ja
Ja
Alsnog tool volledig doorlopen. In sommige gevallen kan een lager verwijderingspercentage toch acceptabel zijn.
Selectie en bepaling van technisch haalbare maatregelen
Criterium 1: Bereiken gewenste effluentconcentratie impactbeoordeling

## Slide 6
Criterium 2: KE maatregel
Criterium 3: Economische draagkracht bedrijf
Nee
Verwijderingsrendement maatregel > 75% voor parameter
Ja
Techniek is KE
Techniek is niet KE
Techniek niet kosteneffectief voor verwijdering polluent
Kosten aanvaardbaar volgens draagkracht bedrijf
 maatregel is economisch haalbaar
Kosten onaanvaardbaar volgens draagkracht bedrijf
maatregel is economisch onhaalbaar
Differentiatie door stof x impact categorie
Differentiatie door MKN/waterbezwaarlijkheid
Bedrijfsspecifieke (economische) gegevens
Ja
Alsnog tool volledig doorlopen. In sommige gevallen kan een lager verwijderingspercentage toch acceptabel zijn.
EUR/kg
1/MKN
EUR/kg
1/MKN
Criterium 4: Vergelijking huidige maatregelen
Criterium 5: Cross-media effecten
Criterium 6: Overige investeringen
Selectie en bepaling van technisch haalbare maatregelen
Criterium 1: Bereiken gewenste effluentconcentratie impactbeoordeling

## Slide 7
Criterium 2: KE maatregel
Differentiatie door stof x impact categorie
Differentiatie door MKN/waterbezwaarlijkheid
EUR/kg
1/MKN
EUR/kg
1/MKN
Criterium 2: Kosteneffectiviteit
Het begrip kosteneffectiviteit (KE)
  = de totale jaarlijkse kosten gepaard met een maatregel uitgedrukt t.o.v. de verwijderde/vermeden emissies door de voorgestelde maatregel van een bepaalde stof
  = €/kg verwijderd
Het begrip kosteneffectiviteitsdrempel
  = de maximaal in rede te verlangen kosten, uitgedrukt in €/kg voor een stof
Differentiatie van de kosteneffectiviteitsdrempel
  Op basis van de MKN  lagere MKN  hogere drempel (“maatregel mag meer kosten”)
  Op basis van de stof x impactcategorie (procentuele bijdrage + waterrelevante stof Vlaanderen)  hogere impact  hogere drempel (“maatregel mag meer kosten”)
Nee
Verwijderingsrendement maatregel > 75% voor parameter
Ja
Ja
Alsnog tool volledig doorlopen. In sommige gevallen kan een lager verwijderingspercentage toch acceptabel zijn.
Selectie en bepaling van technisch haalbare maatregelen
Criterium 1: Bereiken gewenste effluentconcentratie impactbeoordeling

## Slide 8
Criterium 2: KE maatregel
Differentiatie door stof x impact categorie
Differentiatie door MKN/waterbezwaarlijkheid
EUR/kg
1/MKN
EUR/kg
1/MKN
Stof x impact categorie
Het begrip stof x impactcategorie
  = relevantie van de lozing van een bepaalde stof in een bepaald waterlichaam
  = samenspel van maximale procentuele bijdrage (Wezerstappenplan) & waterrelevantie (Lijst waterrelevante stoffen)
Categorieën
  Categorie 1: Grote impact – Milieuvoordeel primeert t.o.v. haalbaarheid
  Categorie 2: Gemiddelde impact – Milieuvoordeel gelijk aan haalbaarheid
  Categorie 3: Geen verdere beoordeling nodig
Bijdrage | Waterrelevante stof Vlaanderen | Stof x impactcategorie
> 10% | Ja | 1
> 10% | Nee | 1
1-10% | Ja | 1
1-10% | Nee | 2
< 1% | Ja | 3
< 1% | Nee | 3
Waterrelevante stoffen Vlaanderen:
PS
PGS
Stoffen aangewezen als waterrelevant door de VMM

## Slide 9
Differentiatie van de kosteneffectiviteitsdrempel
Criterium 2: KE maatregel
Differentiatie door stof x impact categorie
Differentiatie door MKN/waterbezwaarlijkheid
EUR/kg
1/MKN
EUR/kg
1/MKN
“Waterbezwaarlijkheid”
“Stof x impactcategorie” = 2
“Toetsing onderste kosteneffectiviteitsdrempel”
“Stof x impactcategorie” = 1
“Toetsing bovenste kosteneffectiviteitsdrempel”
Factor 10 verschil
EUR/kg
1/MKN
EUR/kg
1/MKN

## Slide 10
Criterium 2: KE maatregel
Criterium 3: Economische draagkracht bedrijf
Techniek is KE
Techniek is niet KE
Techniek niet kosteneffectief voor verwijdering polluent
Kosten aanvaardbaar volgens draagkracht bedrijf
 maatregel is economisch haalbaar
Kosten onaanvaardbaar volgens draagkracht bedrijf
maatregel is economisch onhaalbaar
Differentiatie door stof x impact categorie
Differentiatie door MKN/waterbezwaarlijkheid
Bedrijfsspecifieke (economische) gegevens
EUR/kg
1/MKN
EUR/kg
1/MKN
Nee
Verwijderingsrendement maatregel > 75% voor parameter
Ja
Ja
Alsnog tool volledig doorlopen. In sommige gevallen kan een lager verwijderingspercentage toch acceptabel zijn.
Selectie en bepaling van technisch haalbare maatregelen
Criterium 1: Bereiken gewenste effluentconcentratie impactbeoordeling

## Slide 11
Criterium 3: Economische draagkracht
Ratio totaal jaarlijkse kosten (CAPEX + OPEX – Baten) VS
  Omzet
  Toegevoegde waarde
  Bedrijfswinst (EBITDA)
Klassen
Differentiatie interpretatie
  Op basis van de stof x impactcategorie (procentuele bijdrage + waterrelevante stof Vlaanderen)
Jaarlijkse kosten vs. | Haalbaar (… <) | Intermediair onderste gebied | Intermediair bovenste gebied | Niet haalbaar (> …)
Omzet | 0.5% | 0.5-2.75% | 2.75-5% | 5%
Toegevoegde waarde | 2.0% | 2-26% | 26-50% | 50%
EBITDA | 10% | 10-45% | 45-100% | 100%
O, TW of EBITDA |  | O, TW of EBITDA |  | O, TW of EBITDA |  | Cat 2 |  | Cat 1
 | + |  | + |  | = |  |  | 
 | + |  | + |  | = |  |  | 
 | + |  | + |  | = |  |  | 
 | + |  | + |  | = |  |  | 
 | + |  | + |  | = |  |  | 
 | + |  | + |  | = |  |  | 
 | + |  | + |  | = |  |  | 

## Slide 12
Criterium 2: KE maatregel
Criterium 3: Economische draagkracht bedrijf
Nee
Verwijderingsrendement maatregel > 75% voor parameter
Ja
Techniek is KE
Techniek is niet KE
Techniek niet kosteneffectief voor verwijdering polluent
Kosten aanvaardbaar volgens draagkracht bedrijf
 maatregel is economisch haalbaar
Kosten onaanvaardbaar volgens draagkracht bedrijf
maatregel is economisch onhaalbaar
Differentiatie door stof x impact categorie
Differentiatie door MKN/waterbezwaarlijkheid
Bedrijfsspecifieke (economische) gegevens
Ja
Alsnog tool volledig doorlopen. In sommige gevallen kan een lager verwijderingspercentage toch acceptabel zijn.
EUR/kg
1/MKN
EUR/kg
1/MKN
Criterium 4: Vergelijking huidige maatregelen
Criterium 5: Cross-media effecten
Criterium 6: Overige investeringen
Selectie en bepaling van technisch haalbare maatregelen
Criterium 1: Bereiken gewenste effluentconcentratie impactbeoordeling

## Slide 13: Criterium 4 – 6
Criterium 4: Huidige reeds ondernomen maatregelen (facultatief)
  Ingave mogelijk van welke reductie-inspanningen bedrijf op dit moment doet voor parameter X
  Vergelijking met ‘bijkomende inspanning’ wat betreft de KE & performantie
Criterium 5: Cross-media effecten (facultatief)
  Mogelijke cross-media effecten door ‘opconcentratie’ automatisch berekend
  Mogelijke cross-media effecten door vrijstelling ‘andere chemicaliën’  basis impactbeoordeling (STAP 4)
  Mogelijk om cross media effecten naar lucht (vb. CO2 emissies) te beschrijven
  Mogelijk om ‘andere’ cross media effecten te beschrijven (vb. afval) te beschrijven
Criterium 6: Overige investeringen (facultatief)
  Stappenplan impactbeoordeling  soms meerdere probleemparameters
  Soms niet met zelfde techniek aan te pakken  meerdere gelijktijdige investeringen vereist
  Mogelijkheid tot ingeven van kosten voor andere nodige investeringen in kader van stappenplan
   Economische analyse (idem criterium 3) voor alle nodige investeringen en kosten (capex/opex)

## Slide 14
Criterium 2: KE maatregel
Criterium 3: Economische draagkracht bedrijf
Nee
Verwijderingsrendement maatregel > 75% voor parameter
Ja
Techniek is KE
Techniek is niet KE
Techniek niet kosteneffectief voor verwijdering polluent
Kosten aanvaardbaar volgens draagkracht bedrijf
 maatregel is economisch haalbaar
Kosten onaanvaardbaar volgens draagkracht bedrijf
maatregel is economisch onhaalbaar
Differentiatie door stof x impact categorie
Differentiatie door MKN/waterbezwaarlijkheid
Bedrijfsspecifieke (economische) gegevens
Ja
Alsnog tool volledig doorlopen. In sommige gevallen kan een lager verwijderingspercentage toch acceptabel zijn.
EUR/kg
1/MKN
EUR/kg
1/MKN
Criterium 4: Vergelijking huidige maatregelen
Criterium 5: Cross-media effecten
Criterium 6: Overige investeringen
Selectie en bepaling van technisch haalbare maatregelen
Criterium 1: Bereiken gewenste effluentconcentratie impactbeoordeling

## Slide 15: Interpretatie uitkomst evaluatie
In regel:
Alle criteria gunstig  maatregel haalbaar
Één criterium ongunstig  maatregel onhaalbaar
Mogelijkheid tot nuancering met facultatieve criteria
Expert judgement blijft aan de orde
Meer details & voorbeelden te vinden in de handleiding

## Slide 16: Vragen via Chat